## Slide 1
XVI Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas
Cristiano Ferreira de Sá
Rodrigo Affonso
Pontes Extradorso
Possibilidades no mercado nacional
Notes: https://protendeabs-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/carlos_joventino_protendeabs_com_br/Eub71uClf5xOmhcIEjZc5yIBThUkIdXGA3HrsczUO2i52w?e=X1gcNR

## Slide 2
  Histórico bibliográfico;
  Histórico construtivo;
  Pontes Extradorso: Definição;
  Regulação internacional;
  Características gerais;
  Aspectos econômicos;
  Taxas de referência;
  Realizações Brasileiras;
  Obras a realizar;
  Conclusões
Agenda

## Slide 3
Histórico bibliográfico
1987: Artigo “The recent evolution of prestressed concrete bridges”, escrito pelo Eng. Jacques Mathivat, contém o termo “extrados prestressed cables”.
Fonte: Walther, R. Cable-stayed bridges. Thomas Telford, 1999.
Ideia central:
Protensão externa à seção
Aumento excentricidade e Possibilidade de substituição dos cabos
Proposta para ponte Arrêt Darré - França / Mathivat

## Slide 4
1994: Conclusão primeira Ponte Extradorso -> Odawara Port Bridge - Japão
Histórico bibliográfico

## Slide 5
~200 pontes depois…
Histórico bibliográfico

## Slide 6
SED17 // IABSE
2014: Working Comission 3 iniciou a elaboração da primeira publicação que tratava exclusivamente de Pontes Extradorso;
Reuniões presenciais nas Conferências IABSE
2015: Genebra;
2016: Estocolmo;
2017: Vancouver;
2019: Publicação SED 17
Histórico bibliográfico

## Slide 7
Histórico construtivo
1926: Aqueduto de Tempul - Espanha // Eduardo Torroja
Fonte: SED 17. IABSE, 2019.

## Slide 8
Histórico construtivo
1980: Ganterbridge - Suíça // Christian Menn
NÃO SE TRATA DE UMA EDB VERDADEIRA!

## Slide 9
Pontes Extradorso: Definição
A solução estrutural nunca teve uma definição “compacta”;
Vários autores, cada qual à sua época, atribuiram diferentes definições a esta tipologia;
Sempre foi referenciada como uma solução intermediária e/ou híbrida das soluções em viga/caixão e estaiada

## Slide 10
Definição
“Estais acima da viga são adotados, buscando aumentar a altura efetiva da viga acima dos pilares. Se os estais estão dispostos em uma ponte estaiada [CSB], mas com pilones baixos, elas são chamadas “Extradorso” [EDB].
Estas se distinguem de CSB’s usuais por terem pilones com uma altura inferior aos 20% dos vãos adjacentes”

## Slide 11
Definição
“Estas pontes são consideradas um híbrido de caixões protendidos e estruturas estaiadas, embora a distinção técnica entre EDB e CSB não seja clara.
Atualmente, o PTI não faz uma nítida distinção entre as duas, mas em vez disso, permite um aumento de phi para ELU à medida que a flutuação de tensões devido às cargas móveis diminui.”

## Slide 12
Uma EDB pode ser considerada como um conceito híbrido, em uma faixa de transição entre pontes em vigas/caixão e CSB;
EDB’s são consideradas como uma via intermediária entre pontes em viga/caixão e CSB. Nas CSB’s, as cargas (permanentes e sobrecargas) são suportados predominantemente pelos estais;
A partir da associação de um tabuleiro rígido e estais muito abatidos, uma EDB se comporta como uma viga protendida, embora se assemelhe visualmente a uma CSB;
Uma EDB tem seu tabuleiro parcialmente suspenso por um sistema de cabos, estes conectados a pilones de reduzida altura.
Definição

## Slide 13
Regulação internacional

## Slide 14
Proporções gerais
Balanços sucessivos
Extradorso [EDB]
Estaiada [CSB]

## Slide 15
Características gerais
Solução competitiva economicamente para faixa de vãos entre 100 e 250 m
Viável para OAE’s com e sem curvatura em planta;
Tipologia pode ser empregada para múltiplos vãos;
Solução válida para obras rodoviárias e ferroviárias;
Possibilidade 1, 2 ou múltiplos planos de estais;
O tabuleiro pode ser constituído por estrutura de concreto protendido ou misto aço-concreto;
Seção tranversal do deck pode ser formada por vigas ou estrutura celular.
Na Índia, temos obras com 15 vãos [Ponte Arrah-Chhapra no Bihar]

## Slide 16
Características gerais
Várias possibilidades de ligação pilar-deck-pilone;
    Pilar e pilone monolíticos, com o tabuleiro repousando sobre aparelhos de apoio;
    Pilone e tabuleiro monolíticos, apoiados sobre apoios na cabeça do pilar;
    Pilar, tabuleiro e pilone monolíticos;
Pilares são comumente realizados em concreto;
Pilones podem ser realizados em concreto, aço ou misto aço-concreto;
Os estais podem ser distribuídos em harpa (paralelos) ou em leque;
A ancoragem dos estais no pilone poder feita através de ancoragens, selas por atrito ou selas estruturais.

## Slide 17
Características gerais
Tensão admissível nas cordoalhas, para verificações em serviço mais alta, quando comparada com CSB.
Fonte: Bulletin 89. fib, 2019.

## Slide 18
Aspectos econômicos
A comparação entre soluções construtivas deve levar em conta não somente os custos dos materiais, mas também de todos os equipamentos e recursos envolvidos na construção de uma estrutura;
Aspectos econômicos estão intimamente ligados às culturas construtivas locais:
  No Paraguai não se constroem pontes metálicas/mistas aço-concreto;
  O preço dos insumos para construção no Brasil varia entre regiões e também dentro do mesmo Estado [PA e AM];
  Custos de insumos, equipamentos e mão de obra estão sujeitos à relação oferta-demanda;

## Slide 19
Aspectos econômicos
Redução de custos normalmente passa pela redução do peso próprio;
A redução do peso próprio da estrutura impacta diretamente em:
  Fundações
  Equipamentos acessórios para construção:
      carros de avanço;
      treliças lançadeiras;
      guindastes

## Slide 20
Aspectos econômicos
      Redução peso próprio
      Redução dos materiais
      Redução custos DIRETOS
      Redução cronograma
      Redução custos INDIRETOS

## Slide 21
Taxas de referência
Custo médio por m² de tabuleiro:
Dimensionamento segundo AASHTO // preços unitários Flórida, 2019
Fonte: SED 17. IABSE, 2019.
~130 m
Esses custos são compatíveis com a nossa cultura construtiva?
Em valor absoluto -> NÃO
Em valor relativo -> SIM

## Slide 22
Taxas de referência
Espessura média do tabuleiro:
Fonte: Mathivat, J. The cantilever construction of prestressed concrete bridges. John & Wiley, 1983.
Balanço // E ~100 cm
Fonte: SED 17. IABSE, 2019.
EDB // E ~100 cm

## Slide 23
Taxas de referência
Quais outras taxas são relevantes para avaliar a viabilidade de uma solução?
Taxa de armadura lenta?
Taxa de armadura protensão?
Taxa de aço de estaiamento?
Quantidade e tipo de ancoragem
Quantidades consolidadas Brasil

## Slide 24
Realizações brasileiras
3ª ponte sobre o Rio Acre // Construtora Cidade // Projetista Outec
Fonte: Construtora Cidade

## Slide 25
Realizações brasileiras
Ponte Brasil-Peru // Construtora Cidade // Projetista Outec
Fonte: Construtora Cidade

## Slide 26
Realizações brasileiras
Ponte sobre Rio Envira // Construtora Cidade // Projetista Outec
Fonte: Construtora Cidade

## Slide 27
Realizações brasileiras
Viaduto UNISINOS // Construtora Cidade // Projetista Carlos Fuganti
Fonte: Construtora Cidade

## Slide 28
Realizações brasileiras
Ponte sobre Rio Tarauacá // JM Terraplanagem // Projetista Outec

## Slide 29
Realizações brasileiras
Viaduto Bento Gonçalves // Construtora Cidade // Projetista Deltacon

## Slide 30
Realizações brasileiras
Ponte sobre Rio Parnaíba // Construtora Arteleste

## Slide 31
Realizações brasileiras
Ponte sobre o Rio Piauí // Construtora Heleno Fonseca // Projetista Enescil

## Slide 32
Realizações brasileiras
Ponte dos Imigrantes Nordestinos // Construtora CMT

## Slide 33
Realizações brasileiras
Ponte sobre o Rio Araguaia // Construtora Sanches Tripoloni

## Slide 34
Obras a realizar
Ponte Brasil-Uruguai

## Slide 35
Obras a realizar
Ponte Brasil-Bolívia

## Slide 36
Conclusões
O partido estrutural Extradorso mostra-se competitivo economicamente quando comparado com com outras tipologias estruturais [BS’s e CSB] dentro de um espectro de vãos [100-250 m];
Seu projeto e construção já são uma realidade dentro do mercado nacional;
A concepção de qualquer OAE leva em consideração variáveis complexas regionais, tais como topografia, acessos, disponibilidade de recursos, condições climáticas e prazo para execução da obra;
Solução elegante e menos intrusiva no contexto de sua implantação;
Não requer nenhuma tecnologia exclusiva para sua construção.

## Slide 37
Provemos soluções

## Slide 38
Protende ABS
  sistemas e métodos construtivos;
  sistemas de protensão;
  bainhas metálicas;
  aparelhos de apoio;
  luvas de emenda para CA 50;
  juntas de dilatação;
  macaqueamento de estruturas.
  içamento e movimentação de grandes cargas através de strand jacks;
  balanço sucessivo;
  barras de protensão;
  fabricação e instalação de estais;
  monitoramento de estruturas.

## Slide 39
Protende ABS

## Slide 40
Protende ABS

## Slide 41
CBPE
2025
OBRIGADO
Av. Dr Alberto Jackson Byington, 1681 - Osasco - SP
CEP 06276-000 -Tel: (11) 3606-5500 e (11) 3833-6111
E-mail: comercial@protendeabs.com.br
Site: www.protendeabs.com.br
Escaneie o QR CODE
Acesse nossas redes sociais:
Protende ABS