## Slide 1
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Iberê Martins da Silva
ibere.silva@outec.com.br
https://www.linkedin.com/in/iberems/
Cordoalhas
CP-210 RB

## Slide 2
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
ABNT NBR 7483:2021
Cordoalhas de aço para estruturas
de concreto protendido - Especificação

## Slide 3
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Características das cordoalhas nuas de 3 e 7 fios com relaxação baixa

## Slide 4
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Características das cordoalhas nuas de 3 e 7 fios com relaxação baixa

## Slide 5
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
CP-190 RB Ø 12,7 – Carga Mínima na Ruptura = 18726 kgf
CP-210 RB Ø 12,7 – Carga Mínima na Ruptura = 20703 kgf
CP-190 RB Ø 15,2 – Carga Mínima na Ruptura = 26575 kgf
CP-210 RB Ø 15,2 – Carga Mínima na Ruptura = 29378 kgf
Resistência à tração [kgf/mm2] x Área mínima de seção de aço [mm2]
Valores-limites na operação de protensão – ABNT NBR 6118:2023
Armadura pré-tracionada (aderente) pi = 0,77 fptk
Armadura pós-tracionada aderente pi = 0,74 fptk
Armadura pós-tracionada não aderente pi = 0,80 fptk
 = 10,5 %
Errata 1:2023
22.11.2023

## Slide 6
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
ARMADURA PRÉ-TRACIONADA
Fonte das Imagens: Formatec Formas

## Slide 7
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
ARMADURA PÓS-TRACIONADA ADERENTE

## Slide 8
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
ARMADURA PÓS-TRACIONADA NÃO ADERENTE
Longa discussão na consulta nacional da ABNT NBR 7187:2021

## Slide 9
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Projeto da Duplicação da BR-116 – Serra das Araras
Serra das Araras em 2024 — Foto: Divulgação/CCR RioSP

## Slide 10
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Projeto da Duplicação da BR-116 – Serra das Araras
- As obras compreendem um trecho de oito quilômetros por sentido, totalizando 16 quilômetros de extensão, entre o km 225 e o km 233.
- Pistas com quatro faixas por sentido, acostamento e uma faixa de segurança reduzindo em até 50% o tempo de percurso.
- Trafegam cerca de 390 mil veículos/mês, sendo 36% deles veículos de carga.
- O investimento de R$ 1,5 bilhão prevê a implantação de 24 viadutos.
- Previsão de duração das obras de 52 meses e geração de 5 mil empregos diretos e indiretos.

## Slide 11
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Locação Geral das OAEs
Cerca de 550 Vigas Pré-moldadas

## Slide 12
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Tabuleiro de viaduto em grelha de vigas pré-moldadas

## Slide 13
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Tabuleiro de viaduto em grelha de vigas pré-moldadas

## Slide 14
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Longarinas Pré-Moldadas Protendidas de 40,40 m (esp. 4,25 m)

## Slide 15
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Longarinas Pré-Moldadas Protendidas de 41,80 m (esp. 4,25 m)

## Slide 16
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Longarinas Pré-Moldadas Protendidas de 41,80 m (esp. 4,25 m)
60 Ø 15,2 CP210 RB  67 Ø 15,2 CP190

## Slide 17
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
SUSTENTABILIDADE
Novos materiais, melhor desempenho e menor consumo.
AVANÇO TECNOLÓGICO
Sistemas de certificação da indústria da construção civil.
Modelos de criação e de atualização de normas técnicas.
CUIDADO
Identificação de cordoalha nua.
Controle qualidade do concreto para vigas pré-tracionadas.

## Slide 18
Aços de Alta Resistência
Cordoalhas CP-210 e CA-70 AR
Iberê Martins da Silva
ibere.silva@outec.com.br
https://www.linkedin.com/in/iberems/

## Slide 19
Aços de alta resistência: CA70 AR
Luís Filipe Araújo

## Slide 20: Ambiente colaborativo
Entidades Técnicas & Institucionais
Clientes e mercado
Projetistas
Pré-fabricadores
Construtoras
Incorporadoras
Startups Softwares
Universidades

## Slide 21: Soluções em aço
Industrialização dos elementos;
Aumento da produtividade;
Sustentabilidade da cadeia de construção.

## Slide 22: Steligence
Uma metodologia com uma abordagem holística para atender às exigências da construção sustentável. Projetada para dar suporte aos players da construção no desenvolvimento de edificações inovadoras, rentáveis e sustentáveis.

## Slide 23: ArcelorMittal 70 S AR
Soldável;
Limite de escoamento de 700MPa;
Resistência à tração 40% superior ao vergalhão convencional;

## Slide 24
Produto disponível em todo o Brasil em barra, C&D, APS e telas
Venda para 11 estados diferentes
+50 estudos de aplicação de CA-70
Compromisso com inovação e desenvolvimento do Mercado
ArcelorMittal 70 S AR

## Slide 25
Prensada Padrão
Soldável
Aplicação do CA70 S AR
Emendas mecânicas disponíveis

## Slide 26: ArcelorMittal 70 S AR Características do produto
Categoria do Aço | Limite Mínimo de Escoamento | Limite Mínimo de Ruptura | Relação Elástica Mínima | Alongamento após ruptura | Soldabilidade | Aderência (Coeficiente de Conformação Superficial) ø≥10,0mm
 | (Mpa) | (Mpa) | LR/LE | (%) |  | 
CA50 | 500 | 540 | 1.10 | 8.0% | ok | 1,5
CA60 | 600 | 630 | 1.05 | 5.0% | ok | 1,5
CA70 S AR | 700 | 760 | 1.10 | 8.0% | ok | 1,5
Obs.: 1) ø = bitola.
2) Para estribos de bitolas ≤ 10 mm, o diâmetro do pino para uso na obra poderá ser de 3 x ø.
Dobramento do aço
Categoria do aço | Uso no laboratório (NBR 7480) |  | Uso na obra | 
 | Diâmetro do pino |  | Diâmetro do pino | 
 | Bitola < 20 mm | Bitola ≥ 20 mm | Bitola < 20 mm | Bitola ≥ 20 mm
CA 50 | 3 x ø | 6 x ø | 5 x ø | 8 x ø
CA 70S/AR | 3 x ø | 6 x ø | 5 x ø | 8 x ø

## Slide 27
Revisão da NBR 7480 – publicação em mar/24
Portaria INMETRO 501:2024 publicada em Setembro
Prática recomendada ABECE – concluída, aguardando publicação
Revisão NBR 6118 – plano de pesquisa para suportar revisão de critérios de projeto e execução

## Slide 28
Revisão da NBR 7480 – publicação em mar/24
Portaria INMETRO 501:2024 publicada em Setembro
Prática recomendada ABECE – publicada em setembro 2024
Revisão NBR 6118 – plano de pesquisa para suportar revisão de critérios de projeto e execução

## Slide 29
Eng. Alio Kimura,
Eng. Aurélio Fortes,
Eng. Daniel Miranda,
Eng. Fernando Stucchi,
Eng. Gustavo Fortes,
Eng. José Samuel Giongo,
Eng. Marco Carnio,
Eng. Ricardo França
Revisão da NBR 7480 – publicação em mar/24
Portaria INMETRO 501:2024 publicada em Setembro
Prática recomendada ABECE – publicada em setembro 2024
Revisão NBR 6118 – plano de pesquisa para suportar revisão de critérios de projeto e execução

## Slide 30
Revisão da NBR 7480 – publicação em mar/24
Portaria Inmetro: consulta pública concluída, aguardando publicação
Prática recomendada ABECE – concluída, aguardando publicação
Revisão NBR 6118 – plano de pesquisa para suportar revisão de critérios de projeto e execução

## Slide 32: Aplicação, normalização, aderência, comportamento em altas temperaturas e estudo de fadiga
Publicação na revista Estrutura
Michell Ribeiro e Silva Luis Augusto Pupin Luis Filipe Araújo Bruno Bettarello Bertazzolo Rafael Testoni Cecel Profa. Dra. Leila Cristina Meneghetti Helder Craveiro Luís Laím Aldina Santiago Prof. Dr. Pedro Almeida Evelly Beatriz

## Slide 33
Tração em altas temperaturas
Os resultados obtidos demonstram que as diferenças entre os vergalhões CA-50 e CA-70 da ArcelorMittal não são significativas. Esse resultado comprova o desempenho adequado desse novo produto.
“
”
Fatores de redução da tensão de escoamento (ks,θ)
Fator de redução do módulo de elasticidade (kEs,θ)

## Slide 34
Os testes de fadiga para os vergalhões CA-70 da ArcelorMittal com diâmetro de 16 mm, realizados pelo laboratório LSE, demonstraram que:
Desempenho 16% superior aos aços CA-50 em 2 milhões de ciclos
Foi possível obter, para a quantidade de amostras ensaiadas, um nível de confiança de 80% para os testes realizados de acordo a norma DIN 50100
Os coeficientes angulares para o CA-70 são superiores aos valores previstos no fib Model Code 2010 para os aços CA-50
Fadiga ArcelorMittal 70 AR
Fadiga de alto ciclo
Fadiga de longa vida

## Slide 35
Comprimento de ancoragem: Comparação entre modelos
Ao avaliar o emprego do coeficiente de correção em função da tensão do aço, η4, na NBR 6118:23, foi observado o aumento do comprimento de ancoragem, favorecendo a segurança, e indicando que esta prática pode ser adotada na falta de uma formulação nacional.

## Slide 36
Case de sucesso: Ampliação Galpão Tambasa Contagem-MG
O galpão de 100.000 m² da obra Tambasa foi projetado com aço de alta resistência Ø25,00 da ArcelorMittal, proporcionando uma economia de 30% no consumo deste aço nas vigas.

## Slide 38
ECJ
Estrutura de Contenção a Jusante

## Slide 39
Conceito
Estrutura mista utilizando estacas metálicas de 1,5m de diâmetro e maciço de enrocamento. A maior parte das estacas serão preenchidas com concreto armado.
Sistema de galerias e comportas com acionamento automático.
Retenção de 100% do rejeito no evento hipotético de uma ruptura da barragem, mantendo ainda a capacidade de clarificação da água para tratamento no reservatório do Rio Manso.
Principais Quantidades
990 estacas cravadas.
31.000 ton de aço (estacas).
225.000 m³ de escavação.
315.000 m³ de enrocamento.
79.000 m³ de concreto.
6.000 ton de aço (vergalhões).
Construção da ECJ

## Slide 42
4,0 cm
6,7 cm
110 φ 32,0mm CA50
80 φ 32,0mm CA70 AR
CA50S
110 φ 32,0mm CA50
CA70S-AR
80 φ 32,0mm CA70

## Slide 43
CA50S
110 φ 32,0mm CA50
CA70S-AR
80 φ 32,0mm CA70

## Slide 44
Fabricação

## Slide 45
Transporte

## Slide 46
Descarga e Estoque

## Slide 47
Emenda dos Módulos

## Slide 48
Lançamento da Armação

## Slide 49
A obra está localizada em Itajaí-SC e utiliza o vergalhão de alta resistência. O empreendimento possui 3 torres com 31 pavimentos e área total de 61.000m².
O aço de ata resistência foi utilizado na fundação. Também foram utilizadas soluções como APS para Estacas e barras com comprimento definido, eliminando a necessidade de alguns traspasses
Aplicação do CA-70 S AR
OBRA 2420A

## Slide 50
Aplicação do CA70 em Fundações

## Slide 54
Aplicação do CA70 S/AR
Fundações
Economia Estimada:
-12,7%
Solução Atual |  |  |  |  | Solução CA70S/AR |  |  |  | 
Bitola | Peso (kg) |  | Aço |  | Bitola | Peso (kg) |  | Aço | 
5,0 mm | 3 |  | CA60 |  | 5,0 mm | 3 |  | CA60 | 
6,3 mm | 23 |  | CA50 |  | 6,3 mm | 23 |  | CA50 | 
8,0 mm | 10 |  | CA50 |  | 8,0 mm | 10 |  | CA50 | 
10,0 mm | 712 |  | CA50 |  | 10,0 mm | 712 |  | CA50 | 
12,5 mm | 11.727 |  | CA50 |  | 12,5 mm | 16.466 |  | CA50 | +40%
16,0 mm | 9.631 |  | CA50 |  | 16,0 mm | 9.631 |  | CA50 | 
25,0 mm | 68.376 |  | CA50 | → | 25,0 mm | 48.397 |  | CA70S/AR | - 24 %
TOTAL | 90.479 kg |  |  |  | TOTAL | 74.689 kg |  |  | -17,5%
Aplicação do CA70 em Fundações
Comparativo de custos

## Slide 55
Luís Filipe Araújo | ArcelorMittal Brasil luis.araujo@arcelormittal.com.br